РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Шифр  5868                                      Заказчик: Комитет по экономике и управлению

собственностью администрациии

ЗАТО Шиханы Саратовской области.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАТО ШИХАНЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института                                                                                               Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                               Р.В. Карякин

Зам. директора по архитектуре и градостроительству                                   В.А.Желанов

Главный инженер проекта                                                                                  А.В. Швырева

Главный архитектор проекта                                                                               В.Е.Давидсон

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЗАТО ШИХАНЫ.

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Графические материалы генерального плана (предложений по территориальному планированию): |
| 1 | Карта границ населенного пункта, функциональных зон и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения ЗАТО Шиханы. | н/с |  | М 1: 5 000 |
| 2. | Карта развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Шиханы | н/с |  | М 1:5 000 |
| 3. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, связь) ЗАТО Шиханы | н/с |  | М 1:5 000 |
| 4. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (газоснабжения, теплоснабжения) ЗАТО Шиханы | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения) ЗАТО Шиханы | н/с |  | М 1:5 000 |
|  | Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 6 | Современное состояние, обоснование предложений по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 7 | Схема положения ЗАТО Шиханы на территории Саратовской области | н/с |  | М 1:25 000 |
| 8 | Карта современного использования и границ зон с особыми условиями использования территории ЗАТО Шиханы | н/с |  | М 1:5 000 |
| 9 | Карта результатов анализа комплексного развития территории ЗАТО Шиханы Саратовской области (Проектный план) | н/с |  | М 1:5000 |

Авторский коллектив:

Швырева А.В.          Главный инженер проекта

Давидсон В.Е.		Главный архитектор проекта

Замский С.Я.            Начальник отдела ТМП

Вирич Е.И..		Начальник группы ТПМ

Давидсон В.Е.		Ведущий архитектор ТПМ

Вохрин Д.Н.		Инженер II категории

Раздел транспортной инфраструктуры разработал:

Лисовой В.А.		Главный специалист по транспортной инфраструктуре

Раздел ГО и ЧС разработал:

Круглов В.В.		Главный специалист по ГО и ЧС

Раздел инженерной инфраструктуры разработали:

Кузькин В.И.		Ведущий инженер (раздел электроснабжения, раздел связи)

Куликов В.Г.		Ведущий инженер (раздел водоснабжение и водоотведение; раздел газоснабжение и теплоснабжение)

Авторский коллектив «Генерального плана ЗАТО Шиханы Саратовской области» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта главу администрации ЗАТО Шиханы Воробьева Александра Владимировича, первого заместителя главы администрации ЗАТО Шиханы Свиридова Сергея Алексеевича, и.о. председателя комитета экономики и управления собственностью администрации ЗАТО Шиханы Корнышеву Наталью Александровну и заведующую сектором архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Шиханы Здорык Валентину Михайловну.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации

ДДУ	детское дошкольное учреждение

МО	муниципальное образование

СЗЗ	санитарно-защитная зона

СО 	Саратовская область

СТП	схема территориального планирования

ЗАТО	закрытое территориальное образование

Содержание.

Положения о территориальном планировании.

Введение.	6

Положения о территориальном планировании	8

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования.	8

Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию.	9

Зоны с особыми условиями использования территории в границах МО.	16

Приложение 1.	19

Приложение 2.	23

## Введение.

Проект Генерального плана ЗАТО Шиханы Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании муниципального контракта №12/02/1236/5868-ГП от 22.08.2012 г. с комитетом по экономике и управлению собственностью администрациии ЗАТО Шиханы Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку генерального плана.

Генеральный план – основной документ территориального планирования поселения, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципального уровня отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности поселения происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2012г.

Первая очередь реализации 			2017г.

Расчётный срок 					2032г.

Целью генерального плана является:

- разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы административно-правовыми нормами по определению на будущее и фиксации основных видов совокупного использования территории и расположенных на ней объектов капитального строительства местного значения.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать природный и экономический потенциал территории ЗАТО Шиханы и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- определить основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО Шиханы;

- определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установить существующие и планируемые границы населенного пункта, существующие и планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, а также границы зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий;

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации ЗАТО, иных организаций.

При подготовке проекта использовались Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»).

В ходе работы над проектом генерального плана осуществлен сбор исходных данных в администрации ЗАТО Шиханы о состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

## Положение о территориальном планировании

## Раздел I. Цели и задачи территориального планирования.

- Главная цель территориального планирования ЗАТО Шиханы:

Пространственная организация территории ЗАТО Шиханы в целях обеспечения устойчивого развития территории.

- Цели территориального планирования:

- Развитие населённого пункта.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Задачами территориального планирования являются:

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развитие ЗАТО Шиханы в самостоятельное городское поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения.

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

4. Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Саратовской области и Правительство Российской Федерации.

## Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию.

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана ЗАТО Шиханы включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, ЗАТО Шиханы, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий ЗАТО Шиханы.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий ЗАТО Шиханы.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования ЗАТО Шиханы, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий ЗАТО Шиханы.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию ЗАТО Шиханы.

- В части оптимизации административного деления территории ЗАТО Шиханы:

  - Выполнение комплекса мероприятий по утверждению изменений границ территории ЗАТО Шиханы.

  - Установление и закрепление проектных административных границ территории ЗАТО Шиханы в соответствии с отображением на «Карте границ населенного пункта и функциональных зон ЗАТО Шиханы» М 1:5000.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ ЗАТО Шиханы.

- В части архитектурно-планировочной организации территории ЗАТО Шиханы:

  - Увеличение территории ЗАТО Шиханы.

  - Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков по ул.Пушкинской и ул.Покатилова и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2022г.

  - Жилая застройка малоэтажным индивидуальным строительством земельного участка за объездной дорогой, на западе г.Шиханы, в расчетный срок.

  - Комплексная жилая застройка малоэтажным индивидуальным строительством земельного участка, не задействованного в градостроительной деятельности, с северной стороны автоподъезда к г.Шиханы, в расчетный срок.

  - Комплексная жилая застройка малоэтажным индивидуальным строительством земельного участка, не задействованного в градостроительной деятельности, с южной стороны автоподъезда к г.Шиханы, за расчетный срок.

  - Строительство 3-5 этажной многоквартирной жилой застройки по ул.Ленина, между ул.Менделеева и Рыбакова, на месте сносимых ветхих деревянных 2х этажных жилых домов (реконструкция квартала), в расчетный срок.

  - Упорядочение существующих промышленных и коммунально-складских территорий в части застройки пустующих участков под малые и средние предприятия преимущественно IV и V класса вредности.

  - Резервирование территорий для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской и иных зонах муниципального образования. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе.

  - Завершение обустройства городского парка (с разбивкой прогулочных аллей и возможностью размещения площадок отдыха, спортивных и игровых площадок и размещения коммерческих торговых объектов).

  - Посадка защитных лесополос по границам промышленных зон.

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

4.1. Реконструкция и развитие внешнего транспорта ЗАТО Шиханы:

4.1.1. выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

  - Развитие системы общественного транспорта:

4.2.1. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектным профилем;

4.2.2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий;

4.2.3. Строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства;

  - Организация мест хранения индивидуального транспорта:

    - Устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов здравоохранения.

  - Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

    - Строительство детского сада на 50 мест по ул.Московская в расчетный срок;

    - Зарезервировать земельный участок для строительства нового здания детского сада на 50 мест при строительстве района комплексной жилой застройки с северной стороны от автоподъезда к г.Шиханы в расчетный срок;

  - Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов культуры и спорта:

    - Завершение строительства СОКа по ул. Рыбакова – на первую очередь.

    - Проведение капитального ремонта существующих объектов культуры и спорта в г.Шиханы в расчетный срок.

    - Зарезервировать земельный участок для строительства нового здания ФОКа при освоении района комплексной жилой застройки с южной стороны от автоподъезда к г.Шиханы за расчетный срок;

- В части развития социального жилищного строительства:

  - Завершение освоения ранее предоставленных земельных участков в существующих границах населенного пункта и строительство необходимой инженерной инфраструктуры до 2022 г.

  - Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого жилья.

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования.

7.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения:

  - Водоснабжение городского округа ЗАТО Шиханы  осуществить от двух независимых  источников: 1) скважин - с устройством группы головных сооружений, расположенных на территории городского округа, 2) р.Волга - от водозаборных очистных сооружений, расположенных в г.Вольске.

    - Провести технический осмотр действующих скважин.

    - Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

    - Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках.

    - Провести диагностику и реконструкцию насосной станции 2-го подъема, резервуара питьевой воды, а также строительство второго резервуара питьевой воды.

    - Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

    - Произвести диагностику и реконструкцию существующих самотечных канализационных труб ЗАТО Шиханы с заменой старых водопроводных труб на новые.

    - Произвести диагностику и реконструкцию существующей канализационной насосной станции, с заменой устаревшего оборудования на новое.

    - Произвести диагностику и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений.

  - В части модернизации и развития системы электроснабжения:

    - Реконструировать ВЛ – 10 кВ: - Фидер №3.

    - Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 % и более на территории городского поселения.

    - В многоэтажной застройке заменить воздушные линии ВЛ-0,4 кВ на кабельные.

    - Обеспечить больницы, центральные котельные, скважины водозабора электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

7.2.5. Проектируемый северо-восточный жилой район запитать от двух проектируемых трансформаторных подстанций (фидер №7 ПС «Шиханы»).

7.2.6. Северную часть проектируемой  застройки в западном проектируемом районе запитать от существующей тп№10. Детский сад и южную часть застройки запитать от двух проектируемых ТП. (фидера №3.№6 ПС «Шиханы»).

  - В части модернизации и развития системы газоснабжения:

    - Строительство проектируемых ГРП, ГРПШ.

    - Прокладка газопроводов среднего давления для запитки ГРП, ГРПШ.

7.1.3. Развитие системы газоснабжения на участках проектируемой застройки ЗАТО Шиханы.

  - В части модернизации и развития системы теплоснабжения:

    - Строительство 3 котельных: 1) проектируемого детского сада на 50 мест, 2) проектируемого детского сада на 50 мест, 3) проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса.

    - Развитие тепловых сетей и реконструкция изношенных участков.

    - Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

    - Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

    - Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

  - В части модернизации и развития системы связи:

7.5.1. Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1941-1980 гг.)

7.5.2.    Заменить АТСК на АТСЭ ЗАТО Шиханы

7.5.3. Создать на базе телефонной сети ЗАТО Шиханы сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;

7.5.4. Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

7.5.5. Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации.

8. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

  - Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих негативное влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

  - Строительство и реконструкция транспортной системы г.Шиханы с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

  - Организация системы контроля над состоянием воздушного бассейна ЗАТО Шиханы путем создания постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха для мониторинга и фиксации максимальных концентраций вредных выбросов.

  - Сохранение зеленых насаждений.

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

  - Ликвидация полигона ТБО с последующей рекультивацией земель и высадкой зеленых насаждений, в расчетный срок. Вывоз твердых бытовых отходов осуществлять на проектируемый мусоросжигательный завод в муниципальном образовании г.Вольск.

  - Ликвидация стихийных свалок бытового мусора с последующей рекультивацией земель в период 2012-2017гг.

  - Организация сбора и накопления для последующей передачи на переработку лицензированному предприятию отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением.

- В части вопросов благоустройства территории.

  - Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2022г.

  - Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбища) до 2022г.

  - Устройство ливневой канализации комбинированным способом (устройством открытых водоотводных канав и дождевой канализации) в г.Шиханы в расчетный срок.

  - Понижение уровня грунтовых вод в расчетный срок.

  - Укрепление и благоустройство оврагов в расчетный срок.

9.7.	Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования в расчетный срок.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

10.1.	Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2017г.

- В части сопровождения реализации генерального плана ЗАТО Шиханы Саратовской области:

  - Корректировка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Шиханы. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока данного генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу.

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий. В соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса предлагается выполнить:

    - Проект планировки территории участка жилищного строительства за объездной автодорогой.

    - Проект планировки территории участка комплексного жилищного строительства с северной стороны автоподъезда к г.Шиханы.

    - Проект планировки территории реконструкции квартала, ограниченного ул.Ленина, Менделеева и Рыбакова.

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана ЗАТО Шиханы Саратовской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного и водного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Саратовской области, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается размещать на землях населенных пунктов ЗАТО Шиханы.

## Зоны с особыми условиями использования территории в границах ЗАТО Шиханы.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории ЗАТО Шиханы находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории ЗАТО Шиханы, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон ЗАТО Шиханы в расчетный срок и за расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В составе проекта генерального плана разработан Том III – раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Раздел включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по  рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению, с точки зрения повышения устойчивости функционирования городского округа в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС» представлены тремя схемами:

- «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «Схема размещения городского округа ЗАТО Шиханы на территории Саратовской области», на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001;

- «Проектный план ИТМ ГО ЧС», М1:5000.

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования поселения, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке отображена на схемах развития территории в составе проекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

В ЗАТО Шиханы находится памятник, обладающий признаками ОКН (по принятой типологии: мемориальные комплексы и памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д.).

Это - обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Объект расположен на специальной благоустроенной площадке возле Дворца культуры «Корунд» у входа на центральную аллею сквера.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

В соответствии со ст.10 п.3 Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., объекты культурного наследия подлежат государственной охране до принятия решения о включении их в реестр и подлежат постановке на государственную охрану в соответствии со Ст.10 п.3 «Закона Саратовской области об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003 г., необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия,. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со Ст.33 п.1, Ст.35 п.2, 3, 4; Ст.36 п.3; Ст.36; Ст.37; Ст.38; Гл. VII; Ст.49 п.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Ст.10 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ».

## Приложение 1.

Перечень существующих объектов капитального строительства

местного значения.

Объекты капитального строительства, являющиеся муниципальной собственностью ЗАТО Шиханы

| № п/п | Наименование объекта | Расположение | Протяжённость, лощадь количество (м, кв.м, шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д№10 по ул. Садовой до ж/д №10,8,6,4,2 ул.Садовая; у ж/д №7 по ул.Садовой до ж/д №7,5,3,1 по ул. Садовой | 366,50 |
| 2 | Надземный газопровод низкого давления | от ГРП №2 по ул.Полещикова до ж/д №5 по ул.Строителей | 127,60 |
| 3 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д№10 по ул.Красной до ж/д №10,8,6,4,2 по ул.Красной;от ж/д №9 по ул.Красной до ж/д №9,7,5,3,1 по ул.Красной | 409,50 |
| 4 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №21 по ул.Полещикова до нежилого здания на территории рынка; до нежилого здания по ул.Строителей | 399,00 |
| 5 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №10 по ул.Московской до ж/д №10,8,6,4,2 по ул.Московской;от ж/д №11 по ул.Московской до ж/д №11,9,7,5,3,1 по ул. Московской | 451,60 |
| 6 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д 24,26,28,30,32 по ул.Ленина к ж/д 24,26,28,30,32 по ул.Ленина;от ж/д27,25,23 по ул.Молодежной к ж/д 27,25,23 по ул. Молодежной. | 684,80 |
| 7 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №14 по ул.Ленина до ж/д №12,14,16,18,20;до здания столовой по ул.Ленина;до ж/д №1 по ул.Молодежной | 721,90 |
| 8 | Подземный газопровод низкого давления | от ГРП по ул.Ленина до котельной №1 по ул.Менделеева | 584,00 |
| 9 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д 3,5,7,9,11,15,17,19,21 по ул.Молодежной до ж/д 3,5,7,9,11,15,17,19,21 по ул.Молодежной,от ж/д 10,16 по ул.Молодежной до ж/д 10,12,16 по ул.Молодежной,от ж/д 16 по ул.Молодежной до ж/д, здания рынка и заглушки по ул.Молодежной | 1484,80 |
| 10 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №7 по переулку Садовому до ж/д.№7,5,3,1 по переулку Садовому; от ж/д №7 по переулку Садовому до нежилого здания по пер. Садовому | 159,70 |
| 11 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №5 по ул.Строителей до ж.д №5 по ул.Строителей | 244,30 |
| 12 | Надземный газопровод низкого давления | от ж/д №5 по ул.Строителей до ж.д №7 по ул.Строителей | 280,20 |
| 13 | Надземный газопровод низкого давления | от ж.д №8 по ул.Пионерской до ж/д №8,6,4,2 по ул.Пионерской | 187,00 |
| 14 | Газопровод низкого давления | от ж.д. №1 по ул.Ленина до ж/д №1 по ул. Ленина;от точки врезки у ж/д №5 по ул.Ленина до ж.д №5 по ул.Ленина;от точки врезки у ж/д №13 по ул.Ленина до ж.д. №13 по ул.Ленина | 152,60 |
| 15 | Подземный газопровод среднего давления | ул. Молодёжная, от аптеки до котельной | 90,00 |
| 16 | Подземный газопровод низкого давления | от Молодежной №1 до Ленина №16,№18,№20 | 415,80 |
| 17 | Подземный газопровод среднего давления | от АЗС ГИТОС до нежилого гаража ГИТОС | 250,00 |
| 18 | Подземный газопровод среднего давления | от ГРС до Котельной №3 | 1466,00 |
| 19 | Подземный газопровод среднего давления | от Котельной №3 до АЗС ГИТОС | 4700,00 |
| 20 | Подземный газопрвод среднего давления | от ГРП №2 по ул.Полещикова до ГРП №2 ул.Полещикова | 18,00 |
| 21 | Подземный газопровод низкого давления | от ул.Ленина ж/д №20 до ж/д №26,№24,№28,№30, №32 ул.Ленина,ж/д №27,№25,№23 ул.Молодежная | 675,00 |
| 22 | Подземный газопровод низкого давления | от ул.Ленина ж/д №14 до ул.Молодежная ж/д №9,№11,№7. | 625,00 |
| 23 | Подземный газопровод низкого давления | от детского сада д.№13 ул.Молодежная до ж/д №17,№19,№21 по ул.Молодежная | 251,00 |
| 24 | Подземный газопровод низкого давления | от детского сада д.№13 ул.Молодежная до ж/д №16,№10,№5,№3 по ул.Молодежная. | 450,00 |
| 25 | Подземный газопровод низкого давления | от ГРП по ул.Ленина до здания д.№7 ул.Ленина. | 280,00 |
| 26 | Подземный газопровод среднего давления | от ул.Здравохранения в газовом колодце №3 до ГРП ул.Ленина | 960,00 |
| 27 | Очистные сооружения | здание лабор | 140,10 |
|  |  | здание насосной станции | 34,50 |
|  |  | песколовки | 2 |
|  |  | отстойник | 3120,00 |
|  |  | канализационный коллектор | 880,50 |
|  |  | иловые площадки | 116,00 |
|  |  | колодцы | 17 |
| 28 | Поля фильтрации | Поля фильтрации | 60000,00 |
|  |  | дюкер | 1200,00 |
|  |  | асбоцем труба | 250,00 |
|  |  | колодцы | 6 |
| 29 | Водопровод | обл.Саратовская,район Шиханы,ул.Покатилова | 1450,00 |
|  |  | колодцы | 10 |
|  |  | гидрант | 2 |
|  |  | задвижки | 8 |
| 30 | Водопровод | Шиханы, район МСЧ-49 | 1260,00 |

Земельные участки, являющиеся муниципальной собственностью ЗАТО Шиханы

| № | Площадь | Адрес участка | Правообладатель | Адрес правообладателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61 394,00 | Р-н сад. тов. «Ромашка» | МКУП "Благоустройство ЗАТО Шиханы" (гор. свалка) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 2 | 85 082,00 | Р-н гор. свалки | МУП ПЖТ (поля фильтрации) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 3 | 13 987,00 | Р-н сад. тов. «Ромашка» | МУП ПЖТ (очистн сооружения) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 4 | 36 000,00 | ул.Рабочая | МКУП "Благоустройство ЗАТО Шиханы" (Городское кладбище) | г.Шиханы ул. Молодёжная 10А |
| 5 | 34 000,00 | ул.Рабочая | МКУП "Благоустройство ЗАТО Шиханы" (Городское кладбище) | г.Шиханы ул. Молодёжная 10А |
| 6 | 4 586,00 | УВСР 3А | МУП ПЖТ (арт. скважина № 8) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 7 | 3 107,00 | ул.Рыбакова – объездная дорога | МУП ПЖТ (насосная станция) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 8 | 4 694,00 | ул.Красная, д. № 1А | МУП ПЖТ (арт. скважина № 6) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 9 | 9 221,00 | ул.Садовая – объездная дорога | МУП ПЖТ (арт. скважина № 5) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 10 | 252,00 | ул.Ленина, д. № 13А | МУП ПЖТ (Газораспр. пункт) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 11 | 17 175,35 | ул.Менделеева 2 | МУП ПЖТ (транспортный цех) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 12 | 3 076,00 | ул.Менделеева 2А | МУП ПЖТ (котельная № 1) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 13 | 212,00 | ул.Ленина, р-н д. 20 | МУП ПЖТ (станция перекачки) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 14 | 7 237,00 | ул. Молодёжная 10А | МУП ПЖТ (админ. управление) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 10А |
| 15 | 9 071,00 | ул. Вишнёвая, 2 | ООО "Рынок г.Шиханы" | г.Шиханы, ул. Вишнёвая, 2 |
| 16 | 194,00 | ул. Ленина, 22 | служебные гаражи администрации | г.Шиханы, Ленина, 12 |
| 17 | 28245,00 | ул. Ленина, 22 | Муниципальне образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 закрытого административно-территориального образования Шиханы Саратовской области" | г.Шиханы Ленина, 22 |
| 18 | 1445,00 | ул. Строителей, 6 | МУП "Автотранс" | г.Шиханы, ул. Строителей, 6 |
| 19 | 3306,00 | ул. Ленина, 6 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа ЗАТО Шиханы" | г.Шиханы, ул. Ленина, 6 |
| 20 | 2246,00 | ул. Ленина, 10 | ООО "Общественный центр" | г.Шиханы, ул. Ленина, 10 |
| 21 |  | пер. Спортивный, 6 | МОУДОД Детская школа искусств №2 | г.Шиханы, пер. Спортивный, 6 |
| 22 | 10212,00 | ул. Молодёжная 13А | МДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» (корпус 2) | г.Шиханы, ул. Молодёжная 13А |

## Приложение 2.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения ЗАТО Шиханы

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Завершение строительства СОКа по ул.Рыбакова | Не первую очередь |
| 2. | Строительство детского сада на 50 мест по ул.Московская | В расчетный срок |
| 3. | Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с проектным профилем | В расчетный срок |
| 4. | Устройство ливневой канализации (в комбинированном варианте) | в расчетный срок |
| 5. | Реконструировать ВЛ – 10 кВ: - Фидер №3 | в расчетный срок |
| 6. | Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более на территории городского поселения. | в расчетный срок |
| 7. | В многоэтажной застройке заменить воздушные линии ВЛ-0,4 кВ на кабельные. | в расчетный срок |
| 8. | Реконструкция водопроводных распределительных сетей в существующей застройке с заменой старых водопроводных труб на новые. | в расчетный срок |
| 9. | Провести диагностику и реконструкцию насосной станции 2-го подъема, резервуара питьевой воды, а также строительство второго резервуара питьевой воды. | в расчетный срок |
| 10. | Произвести диагностику и реконструкцию существующих самотечных канализационных труб ЗАТО Шиханы с заменой старых водопроводных труб на новые. | в расчетный срок |
| 11. | Произвести диагностику и реконструкцию существующей канализационной насосной станции, с заменой устаревшего оборудования на новое. | в расчетный срок |
| 12. | Произвести диагностику и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений. | в расчетный срок |